欧陆分析技术服务（苏州）有限公司搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表（固废专项）

环检(CS-YS)字〔2019〕第0001-B号

建设单位：欧陆分析技术服务（苏州）有限公司

编制单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

二〇一九年二月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：欧陆分析技术服务（苏州）有限公司 | 编制单位：江苏创盛环境监测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18662590312 | 电话：0512-65850885 |
| 传真：/ | 传真：0512-65968900 |
| 邮编：215101 | 邮编：215104 |
| 地址：苏州市高新区嘉陵江路101号 | 地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路38号3幢2楼 |

在职证明

兹我司员工:李晓斌、黄宁、胡松华为江苏创盛环境监测技术有限公司在职员工，特此证明;

此证明仅供欧陆分析技术服务（苏州）有限公司搬迁项目竣工环境保护验收监测报告，报告编号环检(CS-YS)字〔2019〕第0001-B号（固废专项）。

江苏创盛环境监测技术有限公司

2019年1月

# 表一

| 建设项目名称 | 欧陆分析技术服务（苏州）有限公司搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 欧陆分析技术服务（苏州） |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建√ |
| 建设地点 | 苏州高新区嘉陵江路101号 |
| 主要产品名称 | 农残检测 | 理化检测 | 元素检测 | 微生物检测 | 转基因筛查 |
| 设计生产能力 | 57832个/年 | 40000个/年 | 30000个/年 | 39676个/年 | 2682个/年 |
| 实际生产能力 | 57832个/年 | 40000个/年 | 30000个/年 | 39676个/年 | 2682个/年 |
| 建设项目环评时间 | 2017年11月 | 开工建设时间 | 2018年9月 |
| 调试时间 | 2018年9月-10月 | 验收现场监测时间 | 2019.01.24-01.25 |
| 环评报告表 审批部门 | 苏州市高新区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 1500万 | 环保投资总概算 | 150万 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 1500万 | 环保投资 | 150万 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日中华人民共和国国务院令 第253号发布 根据2017年7月16日《国务院关于修改(建设项目环境保护管理条例)的决定》修订)。 （2）关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 （征求意见稿）》意见的通知，环办环评函[2017]1529号 （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）。 （4）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（苏环监 ﹝2006﹞2号）。 （5）《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》（苏环办﹝2009﹞316号）。 （6）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）. （7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部，2018年5月。 （8）《欧陆技术分析服务（苏州）有限公司搬迁项目环境影响报告表》，苏州市宏宇环境股份有限公司，2018年4月。 （9）《关于对欧陆技术分析服务（苏州）有限公司搬迁项目环境影响报告表的审批意见》，苏州市高新区环境保护局，苏新环项【2018】186号，2018年8月28日。 |

# 表二

工程建设内容： 欧陆分析技术服务（苏州）有限公司原名欧陆坊技术服务（苏州）有限公司，成立于2006年11月22日，地址位于高新区龙山路14号。公司于2006年获得苏州高新区环境保护局的审批意见《关于对欧陆坊技术服务（苏州）有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》苏新环项【2006】721号；并于2007年获得苏州高新区环保局《欧陆坊技术服务（苏州）有限公司新增药物检测建设项目环境影响报告表的审批意见》苏新环项【2007】866号，该项目最终未实施，已取消。由于企业早期对环保手续的不了解，公司于2017年12月取得《关于对欧陆坊技术服务（苏州）有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》苏新环项【2017】344号的验收。 因租赁到期，该公司于2018年8月整体搬迁至苏州高新区嘉陵江路101号，租用苏州光韵达光电科技有限公司一栋三层、四层厂房。并委托苏州市宏宇环境股份有限公司编制了环境影响报告表，并取得了苏州市高新区环境保护局审批意见（苏新环项【2018】186号）。项目主要内容为对食品方面进行农药残留物、理化性质、元素、微生物的检测以及是否为转基因食品的筛查。 目前生产稳定（生产负荷100%），污染防治设施到位。2018年12月委托江苏创盛环境监测技术有限公司进行三同时竣工环境验收工作。 本项目总投资1500万元，环保投资150万元。员工人数为100人，实行8小时制度，二班制度，年工作300天，年工作时间4800小时。公司不设置食堂宿舍等。 原辅材料消耗： 1.该项目原辅材料消耗情况以及设备清单一览表详见下表 表2-2 项目主要原辅材料明细汇总表 名称 含量 挥发性 年用量（t/a） 最大 存储量 存储位置 环评 实际 增量 正己烷 - 挥发 0.09 0.09 0 0.03 溶剂存储柜 乙酸乙酯 - 易挥发 0.94 0.94 0 0.11 溶剂存储柜 甲醇 - 易挥发 0.27 0.27 0 0.10 溶剂存储柜 乙腈 - 极易挥发 0.16 0.16 0 0.10 溶剂存储柜 环己烷 - 易挥发 0.60 0.60 0 0.09 溶剂存储柜 石油醚（30℃-60℃） 100% 极易挥发 1.11 1.11 0 0.04 溶剂存储柜 乙醚 100% 极易挥发 0.30 0.30 0 0.04 溶剂存储柜 盐酸 37% 挥发 0.20 0.20 0 0.14 酸溶剂存储柜 硝酸 10% 挥发 0.03 0.03 0 0.02 酸溶剂存储柜 氢氧化钠 100% - 0.05 0.05 0 0.1 试剂柜 浓硫酸 98% - 0.13 0.13 0 0.22 酸溶剂存储柜 硫酸钾和硫酸铜混合片剂 - - 0.01 0.01 0 0.004 试剂柜 培养基 琼脂35%-50%蛋白胨35%-50% - 150瓶 150瓶 0 400瓶 耗材室 转基因试剂盒 - - 80盒 80盒 0 50盒 耗材室 备注：项目主要原辅料汇总表由该公司实际提供数据整理所得。 表2-3 项目主要生产设备数量汇总表 序号 设备名称 规格、型号 数量（套） 备注 环评 实际 增量 1 液相色谱质谱联用仪 Agilent/AB SCIEX 5 5 0 3 楼液相室 2 气相色谱质谱仪 Agilent/Thermo fisher 9 9 0 3 楼气相室 3 高效液相色谱 Agilent/Thermo fisher /Shimadzu 5 5 0 3 楼液相室 4 气相色谱仪 Agilent 2 2 0 3 楼气相室 5 凯氏定氮 FOSS 8400 1 1 0 理化实验室 6 索氏抽提 FOSS 2050 3 3 0 理化实验室 7 电感偶和等离子质谱仪 Agilent 7500 1 1 0 元素实验室 8 电感耦合等离子体光谱 Perkin Elmer 8300 1 1 0 元素实验室 9 冷原子吸收光谱 Leeman Hydra AA 1 1 0 元素实验室 10 原子吸收 Perkin Elmer 900T 1 1 0 元素实验室 11 离子色谱 Thermo IC 5000 2 2 0 液相室 12 灭菌锅 三洋 MLS-3780 1 1 0 培养基配制室 13 灭菌锅 Tuttnauer 5075EL 1 1 0 清洗间 14 灭菌锅 Systec MP-65 1 1 0 培养基配制室 15 灭菌锅 Systec DX-20 1 1 0 培养基配制室 16 生物安全柜 苏州安泰 BHC-1300‖A/B3 3 3 0 微生物鉴定室 17 超净工作台 苏州安泰 SW-CJ-2FD 1 1 0 微生物无菌室 18 PCR 仪 安捷伦 MX3005P 2 2 0 仪器室 19 PCR 仪 杜邦 BAX Q7 1 1 0 仪器室 20 生化培养箱 雪中炭XT5107-IB250 2 2 0 培养室 21 精密鼓风干燥箱 上海一恒 BPG-9240A 1 1 0 培养室 22 精密恒温培养箱 Binder BD72 1 1 0 培养室 23 电热恒温培养箱 上海一恒 DHP-9402 2 2 0 培养室 24 电热鼓风干燥箱 上海一恒 DHG9423A 1 1 0 培养室 25 振荡培养箱 恒丰 BS-1 1 1 0 培养室 26 霉菌培养箱 上海一恒 MJ-250F-1 1 1 0 培养室 27 培养箱 Thermo Heratherm IMH750-s 2 2 0 培养室 28 培养箱 Thermo IMH180 2 2 0 培养室 29 酸性洗涤塔 - 2 2 0 - 30 活性炭中效过滤箱 - 5 5 0 - 31 纯水机 Millipor 3 3 0 培养室 备注：该项目主要生产设备汇总表由该公司实际提供数据整理所得。

主要工艺流程及产污环节： 一、项目工艺流程图（图2-1） 图2-1项目生产流程图 工艺说明： 农残检测 样品粉碎后加试剂（水和乙腈）进行提取，离心后将乙腈提取液经过固相萃取取净化处理，然后进行仪器分析（液相色谱-质谱联用仪和气相色谱质谱联用仪），仪器分析使用的流动相为乙腈、甲醇、5%氢氧化钠溶液和水，分析后得检测结果。 样品粉碎后加试剂（乙酸乙酯、硫酸钠和碳酸氢钠）进行提取，离心后将乙酸乙酯提取液用环己烷稀释，然后用凝胶色谱仪进行净化（使用乙酸乙酯作为流动相），收集的乙酸乙酯净化使用气相色谱质谱联用仪进行分析，分析后得到检测结果。 理化检测 脂肪类检测：样品粉碎后加入乙醚和石油醚进行抽提，然后蒸发掉抽提液中的乙醚和石油醚，称量得到脂肪含量。 蛋白质检测：样品粉碎后加入浓硫酸、硫酸钾和硫酸铜进行消化处理，然后用氢氧化钠溶液滴定，计算得到蛋白质的结果。 维生素类检测：样品粉碎后用正己烷除去脂肪，然后用水进行提取，提取液用离子色谱仪进行分析（流动相为水和氢氧化钠溶液），得到结果。 3、元素检测 样品粉碎后取0.5g加入5ml硝酸进行消化处理，消化后用水将消化液稀释50倍后用电感耦合等离子体质质谱仪或电感耦合等离子体发射光谱仪直接分析，分析后得到检测结果。 4、微生物检测 根据检测项目需要，配置牛肉膏蛋白胨培养基或酵母膏琼脂培养基，高温灭菌后倒入平板待用。将待测样品开封，取适量加生理盐水溶液，然后取一部分溶解液加到牛肉膏蛋白胨培养基或酵母膏琼脂培养基平板上，在适宜的温度下培养一段时间，然后根据平板上微生物菌落的个数计算得到检测结果。 5、转基因筛查 农产品样品如大豆、玉米等粉碎后，取适量加入到商品化试剂的孔板内进行DNA提取和扩增，然后通过PCR仪器进行DNA序列测定，与标准列比对看样品是否为转基因产品。 二、主要产污环节 固废：本项目固危废零排放，危险废物主要为在实验过程中产生的废用具暂未委托、废酸委托苏州宝典环境治理有限公司处置、废有机溶剂委托江苏盈天化学有限公司处理；在实验清洗过程中产生的清洗废液暂未委托；检测环节产生的废弃物以及废气处理过程中产生的废滤网以及废活性炭委托江苏康博环境资源有限公司代为处置；员工日常生活产生的生活垃圾委托当地环卫部门处理；

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、固体废弃物部分： 本项目产生的固废主要为危险固废和生活垃圾。项目实际固体废物分析结果汇总表见表3-1； 表3-1项目固废产生环节及数量、处置一览表 序号 固废 名称 产生工序 形态 废物类别 废物代码 环评产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 环评要求处置方法 实际处置方法 1 废用具 实验环节 固体 HW49 900-041-49 0.5 0.5 委托有资质单位处理 高邮康博环境资源有限公司 2 清洗废液 清洗环节 液体 HW49 900-047-49 3 3 3 废有机溶剂 检测环节 液态 HW06 900-403-06 7 7 江苏盈天化学有限公司 4 废酸 检测环节 液态 HW34 900-349-34 3.5 3.5 苏州宝典环境治理有限公司 5 废弃物 检测环节 半固体 HW49 900-047-49 2 2 高邮康博环境资源有限公司 6 废滤网 废气处理 固态 HW49 900-041-49 0.5 0.5 7 活性炭 废气处理 固态 HW49 900-041-49 2 2 8 生活垃圾 日常生活 固体 99 - 16.5 16.5 环卫部门 当地环卫部门 备注：以上数据由企业提供。活性炭尚在有效期内，因此目前未更换。废用具及清洗废液暂未委托。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环境影响报告表主要结论 1、项目概况 欧陆分析技术服务（苏州）有限公司搬迁项目，总投资1500万，项目地点位于苏州高新区嘉陵江路101号，租用苏州光韵达光电科技有限公司厂房，项目建筑面积为3888平方米。本项目主要从事食品、药品、环境和消费品的质量检测。本项目为搬迁项目，员工人数约为110人，年工作300天，实行两班制，每班8小时，年工作4800小时。 2、可行性结论 通过对本迁建项目工程分析、环境现状调查及环境影响分析，可以得出以下评价结论： 本迁建项目在落实本环评表所提出的各项建议要求，切实做好污染防治措施，执行项目主体和污染控制设施“三同时”制度；在项目建成后，加强环境管理，保证落实各类污染治理措施，则本项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围内，不会使周围区域的环境功能有明显下降。因此，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本结论是建立在项目方提供的环境影响申报表和所提供数据基础上的，若有变更，应向有关环保部门另行申报审批。

二、审批部门审批决定：

# 表五

验收监测期间生产工况记录： 2019年1月24日-1月25日对欧陆分析技术服务（苏州）有限公司搬迁项目进行了固废方面的验收监测，监测期间，全公司生产正常、设备运行稳定，表5-1是监测期间该公司生产工况情况： 表5-1 现场监测期间产品工况记录表 序列 产品名称 2019-01-24产量 2019-01-25产量 环评折算日产量 生产负荷 1 农残检测 193个 193个 193个 100.0% 2 理化检测 133个 133个 133个 3 元素检测 100个 100个 100个 4 微生物检测 132个 132个 132个 5 转基因筛查 9个 9个 9个 备注：（1）验收监测期间的产量由企业实际提供的数据所得； （2）环评产量以企业环评申报年生产天数300天进行折算。

# 表六

验收监测结论： 一、欧陆分析技术服务（苏州）有限公司2018年8月整体搬迁至苏州高新区嘉陵江路101号，租用苏州光韵达光电科技有限公司一栋三层、四层厂房。委托苏州市宏宇环境股份有限公司编制了环境影响报告表，并取得了苏州市高新区环境保护局审批意见（苏新环项【2018】186号）。项目主要内容为对食品方面进行农药残留物、理化性质、元素、微生物的检测以及是否为转基因食品的筛查。 本项目总投资1500万元，环保投资150万元。员工人数为100人，实行8小时制度，二班制度，年工作300天，年工作时间4800小时。公司不设置食堂宿舍等。 验收监测期间农残检测、理化检测、元素检测、微生物检测以及转基因筛查生产负荷均为100%、满足验收要求。 三、本项目固危废零排放，危险废物主要为在实验过程中产生的废用具暂未委托、废酸委托苏州宝典环境治理有限公司处置、废有机溶剂委托江苏盈天化学有限公司处理；在实验清洗过程中产生的清洗废液暂未委托；检测环节产生的废弃物以及废气处理过程中产生的废滤网以及废活性炭委托江苏康博环境资源有限公司代为处置；员工日常生活产生的生活垃圾委托当地环卫部门处理； 四、本项目位于苏州高新区嘉陵江路101号。项目北侧100米为月中架桥，南侧100米为青城山路，西侧100米为日本工业村，东侧100米为嘉陵江路。项目周边100米范围内无环境敏感目标。 建议： 1、该公司应加强落实环境管理规章制度，继续加强培训和教育，增强全体员工的环保意识，提高公司自身防范及应对环境风险事故的能力。 2、该公司如需扩大生产或新上产品，生产规模、生产地点和生产工艺发生重大变化，应按环境保护法规的要求另行申报审批。

# 附表1： 环保审批意见落实情况

| 苏新环项【2018】186号审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 欧陆分析技术服务（苏州）有限公司位于苏州新区嘉陵嘉璐101号内建设，本项目主要对食品方面进行农药残留物、理化性质、元素、微生物的检测及是否为转基因食品的筛查。。 | 欧陆分析技术服务（苏州）有限公司2018年8月整体搬迁至苏州高新区嘉陵江路101号，租用苏州光韵达光电科技有限公司一栋三层、四层厂房。项目主要内容为对食品方面进行农药残留物、理化性质、元素、微生物的检测以及是否为转基因食品的筛查。 本项目总投资1500万元，环保投资150万元。员工人数为100人，实行8小时制度，二班制度，年工作300天，年工作时间4800小时。公司不设置食堂宿舍等。 验收监测期间农残检测、理化检测、元素检测、微生物检测以及转基因筛查生产负荷均为100%、满足验收要求。 |
| 按“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类产生的工业固体废物的分类收集处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”，固废暂存场所必须采取防雨、放渗、防流失等污染防治措施，防治二次污染。生活垃圾必须送规定的地点处理，不得随意扔撒或者堆放。 | 本项目固危废零排放，危险废物主要为在实验过程中产生的废用具暂未委托、废酸委托苏州宝典环境治理有限公司处置、废有机溶剂委托江苏盈天化学有限公司处理；在实验清洗过程中产生的清洗废液暂未委托；检测环节产生的废弃物以及废气处理过程中产生的废滤网以及废活性炭委托江苏康博环境资源有限公司代为处置；员工日常生活产生的生活垃圾委托当地环卫部门处理； |
| 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号文）的要求执行。各类污染物排放口须设置检测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻ISO14000标准。 | 按批复执行。 |
| 建设单位采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》，并报备我局备案。建立完善的监控、检测及报警系统，防止各类污染事故的发生。项目的环保设施必须与主体工程同时建成，经验收合格后方可施工。 | 按批复执行。 |

# 附图：

一、项目地理位置图

二、厂区平面布置图

# 附件：

一、《关于对欧陆技术分析服务（苏州）有限公司搬迁项目环境影响报告表的审批意见》，苏州市高新区环境保护局，苏新环项【2018】186号，2018年8月28日。

二、厂房租赁协议

三、危废协议

四、危废仓库照片

五、生活垃圾清运协议